INSTRUKCJA

dla Klienta dotycząca samodzielnego pobierania i dostarczania do Laboratorium

próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informacje ogólne

- Próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przyjmowane do badań w Laboratorium Centralnym mogą być pobrane przez uprawnionego pracownika Laboratorium, zgodnie 
z obowiązującymi normami lub przez Klienta zlecającego wykonanie badań. Gdy próbki pobierane są przez pracownika Laboratorium, w sprawozdaniu z badań podane są normy, według których został zrealizowany proces pobierania. W przypadku metod akredytowanych, w sprawozdaniu z badań wyniki są podane wraz z niepewnością uwzględniającą etap pobierania próbek. Gdy próbki pobiera Klient, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich pobierania, warunki transportu
i przechowywania do chwili przyjęcia do Laboratorium. W sprawozdaniu z badań podaje się, że badana próbka jest próbką pobraną przez Klienta, a podawana niepewność wyników badania nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Jeżeli stan próbek w chwili przyjęcia do Laboratorium będzie sugerował ich nieprawidłowe pobranie, odpowiednie uwagi zostaną zamieszczone w protokole przyjęcia próbek oraz w sprawozdaniu z badań.

Gdy próbki są pobierane i dostarczane przez Klienta, Klient ma świadomość, że metoda pobierania próbek, odpowiednia czystość i sterylność pojemników, wybór punktu pobierania, objętość pobranej próbki oraz czas i warunki transportu mają istotny wpływ na uzyskane 
wyniki badań.

- Laboratorium Centralne wydaje odpowiednio przygotowane pojemniki do poboru próbek: 
- w przypadku dostarczenia próbek do badań mikrobiologicznych w naczyniach innych niż pobrane 
z Laboratorium, próbki nie zostaną przyjęte do badań

- w przypadku dostarczenia próbek do badań fizykochemicznych w naczyniach innych niż pobrane 
z Laboratorium, np. w pojemnikach po wodzie mineralnej niegazowanej (pojemniki należy dobrze przepłukać) fakt ten zostanie odnotowany w protokole przyjęcia próbek oraz w sprawozdaniu z badań. Próbki pobrane do innych pojemników np. do butelek po sokach nie zostaną przyjęte do badań.

Termin dostarczenia pobranych próbek do Laboratorium należy uzgodnić przy odbiorze pojemników.

Zaleca się, aby próbki zostały pobrane w możliwie najkrótszym czasie przed ich dostarczeniem do Laboratorium.

Przygotowanie punktu do pobierania próbek

- Próbkę wody zaleca się pobrać z kranu najczęściej używanego. Należy unikać kranów będących w złym stanie technicznym, skorodowanych oraz tych, do których dostęp jest utrudniony. Konstrukcja kranu powinna uniemożliwiać mieszanie się zimnej i ciepłej wody.

- Do badania należy pobrać wodę zimną.

- Przed pobieraniem należy usunąć z wylewki kranu wszelkie urządzenia, np. perlator, sitko, uszczelki, przedłużki itp. oraz oczyścić wylewkę z zabrudzeń powstałych podczas użytkowania. Do oczyszczenia można użyć detergentu, np. płynu do mycia naczyń lub roztworu mydła. Detergent należy dokładnie spłukać wodą.

- Spuszczać wodę umiarkowanym strumieniem przez ok. 5min. lub dłużej, w celu uzyskania stabilnych parametrów wypływającej wody (temperatura).

- Jeśli pobiera się próbkę do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, w pierwszej kolejności należy pobrać próbkę do badań fizykochemicznych.

Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych

Próbkę do badań fizykochemicznych pobierać bezpośrednio po wykonaniu czynności przygotowawczych.

- Przed przystąpieniem do napełniania butelek, należy ją dwukrotnie przepłukać pobieraną wodą,

- Pojemnik napełnić powolnym strumieniem, aż do przelania się aby nie pozostawić pęcherza powietrza
i szczelnie zamknąć korkiem,

- Butelkę z próbą oznakować etykieta podając: miejsce, datę i godzinę pobrania.

Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych

Po wykonaniu czynności przygotowawczych (lub po pobraniu próbki do badań fizykochemicznych) zakręcić kurek i wysterylizować wylewkę kranu:

- Metalową – opalać płomieniem z opalarki lub z tamponu nasączonego alkoholem np. denaturatem do czasu charakterystycznego syczenia pozostałej na niej wody

- Z tworzywa sztucznego – zanurzyć w roztworze alkoholu lub w innym środku dezynfekcyjnym lub przetrzeć tamponem nasączonym w tym roztworze i odczekać ok. 2 min.

- Ponownie spuszczać wodę umiarkowanym strumieniem przez ok. 2-3 min. tak, aby mieć pewność, że temperatura wypływającej wody jest stabilna, a woda nie zawiera pozostałości po środku dezynfekcyjnym.

- Próbkę do badań mikrobiologicznych pobrać do butelki sterylnej, której nie wolno przepłukiwać przed pobraniem próbki. Nie wolno dotykać wewnętrznych części butelki i korka, butelkę odkręcić bezpośrednio przed pobraniem, korek należy trzymać w ręce nie odkładać, podstawić butelkę pod kran, tak aby nie dotykać butelką wylewki kranu i napełnić wodą do ok. ¾ objętości, natychmiast zakręcić butelkę.

- Butelkę z próbą oznakować etykietą podając: miejsce, datę i godzinę pobrania.

Transport próbek

## Próbki należy transportować w chłodnych warunkach, chroniąc przed oddziaływaniem promieni słonecznych.

Próbki do badań należy dostarczyć do Laboratorium w dniu pobrania, w możliwie najkrótszym czasie 
od momentu pobrania.

Laboratorium Centralne przyjmuje próbki od poniedziałku do środy w godzinach 700 - 1300 .