OGÓLNE INFORMACJE

Laboratorium Centralne - Pracownia Ścieków przyjmuje zlecenia na wykonanie badań ścieków w zakresie parametrów fizykochemicznych. Próbki ścieków mogą być pobrane przez wykwalifikowanych próbkobiorców laboratorium lub pobrane i dostarczone przez Klienta.(Zleceniodawcę).

W przypadku pobierania próbek przez Klienta, Laboratorium nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób pobrania próbek oraz warunki ich transportowania i przechowywania aż do chwili dostarczenia próbek do laboratorium. Przekazane przez Laboratorium wyniki badań nie uwzględniają niepewności związanej z pobieraniem próbki.

Próbki do badań należy dostarczyć, w dniu pobrania, w możliwie jak najkrótszym czasie od momentu pobrania, nie później niż do godziny 14.30, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Laboratorium. Zleceniodawca powinien również złożyć pisemne zlecenie na wykonanie badań wraz

z Załącznikiem nr 7, które jest dostępne na stronie www.mpwik.rzeszow.pl w zakładce Laboratorium-Zlecenie badań. Zlecenie na wykonanie badań może być wypełnione na miejscu, z pomocą pracownika Laboratorium, bądź wysłane pocztą elektroniczną.

SKRÓCONA INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK ŚCIEKÓW

- Ścieki pobrać do czystych butelek PE lub szklanych o poj. 1L (lub większych) za pomocą czerpaka, wiadra lub innego pojemnika otwartego.

- Przed rozpoczęciem pobierania ścieków, czerpak i butelki przepłukać ściekami, które będą do nich pobierane. (z wyjątkiem próbek przeznaczonych do oznaczania substancji ekstrahujących się eterem naftowym).

- Próbkę pobrać w miejscu, gdzie ścieki mają możliwie duży , burzliwy przepływ będący gwarancją właściwego ich wymieszania. Próbkę pobrać z głębokości zanurzając ok. 1/3 poniżej zwierciadła strumienia, wlot pojemnika służącego do pobierania powinien być zwrócony przeciwnie do kierunku przepływ. Następnie przelać ścieki do butelki/butelek.

- W przypadku stwierdzenia obecności dużych cząstek stałych w pobranej próbce, próbkę taką należy odrzucić i pobrać ścieki ponownie.

- Pojemniki napełniać aż do przelania się. Po napełnieniu butelkę natychmiast zamknąć tak, aby nad próbką nie powstał żaden pęcherzyk powietrza. Próbki przeznaczone do badania zawiesin ogólnych powinny być pobrane do oddzielnej butelki, napełnionej do ¾ objętości.

- Butelkę z pobraną próbką oznakować etykietą z informacją: rodzaj próbki, miejsce pobrania, data i godzina pobrania.

- O ile to możliwe, próbkę transportować w temperaturze niższej niż była pobrana i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.

Uwaga: W przypadku konieczności przedstawienia wyników badań ścieków

instytucjom zewnętrznym, wymagane jest zapewnienie akredytowanego

pobierana próbki. W takiej sytuacji należy zlecić do laboratorium wykonanie

badań łącznie z pobieraniem próbki.

KONIEC INSTRUKCJI